## Slide 1: CCNA semestar 1 Projekat kabliranja
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Antonio Novaković
Oliver Ilić

## Slide 2: Način obeležavanja
Razvodni ormari obeleženi su oznakama R1 – R7
MDF u toj notaciji ima oznaku R1
IDFovi su obeleženi sa R2 – R8
Linije vertikalnog razvoda imaju oznake oblika: RPXX
  Pri čemu je R – oznaka rek ormana (1 - 9)
  P – oznaka patch panela (0 – 9)
  0 se koristi za optički patch panel
  XX – oznaka porta na patch panelu
Linije horizontalnog razvoda obeležene su na isti način

## Slide 3: Raspored prostorija
Sve prostorije koje nisu obeležene predstavljaju kancelarije

## Slide 4: Raspored razvodnih ormara

## Slide 5: Položaj MDFa
MDF se nalazi na prvom spratu
POP je u podrumu zgrade, i iz njega se vodi telefonski kabl sa 20 parica do MDFa
Kablovi se do MDFa dovode korišćenjem PVC kanala
Serveri će biti postavljeni u istoj prostoriji u kojoj je MDF

## Slide 6: Izbor kabla za vertikalno kabliranje
Dartmouth matrix
e

## Slide 7: Vertikalno kabliranje
Za vertikalno kabliranje koristiće se optički kabl 50/125m sa 4. optička vlakna
Pošto je površina sprata veća od 1000m2 na svakom spratu se stavljaju najmanje dva rek ormana (u podrumu samo jedan)
Kablovi vertikalnog razvoda vode se kroz PVC kanale

## Slide 8: Vertikalno kabliranje (spisak linija)
Linija | Dužina
1001,1002  2001,2002 | 80 m
1003,1004  3001,3002 | 85 m
1005,1006  4001,4002 | 20 m
4003,4004  5001,5002 | 80 m
4005,4006  6001,6002 | 85 m
1007,1008  7001,7002 | 110 m
Naziv | Jed.mere | količina
Optički kabl 50/125m, 4 vlakna | m | 460
Optički patch panel za 12xSC duplex adaptera | kom | 8
SC duplex adapteri | kom | 24
SC pigtail 50/125m | Kom | 48
Optički patch panel 50/125m SC – SC | kom | 24

## Slide 9: Horizontalno kabliranje

## Slide 10: Horizontalno kabliranje
Horizontalna instalacija se vodi kroz PVC kanale dimenzija 110x70, 35x35 i 35x15
Koriste se kablovi kategorije 5e
Kablovi se završavaju sa jedne strane na 19” patch panelima u razvodnim ormarima, a sa druge strane na nazidnim blok utičnicama

## Slide 11: Horizontalno kabliranje MDF R1 - spisak materijala
Naziv | Jed.mere | količina
Rek orman KRONE 19” 43HE | kom | 1
Ventilator panel sa tri ventilatora i termostatom | kom | 1
Patch panel KRONE HIGHWAY sa 32xRJ45 1HE | kom | 3
Patch panel KRONE HIGHWAY sa 24xRJ45 1HE (za telefone) | kom | 1
Držač kablova | kom | 7
Polica 19” 2HE | kom | 1
Napajanje za rack 19” 7x320 sa prekidačem | kom | 2
PVC kanal 110x70 | m | 56
PVC kanal 35x35 | m | 40
PVC kanal 35x15 | m | 70
Kabl punog preseka (wall) Cat.5e | m | 2674
Patch kabl dužine 6m | kom | 84
Patch kabl dužine 3m | kom | 84
KRONE nazidna blok utičnica SMK-2 | kom | 33
KRONE nazidna blok utičnica SMK-6 | kom | 3

## Slide 12: Horizontalno kabliranje MDF R1 - spisak linija
Linija | Dužina
1101,1102 | 58 m
1103,1104,1105,1106 | 51 m
1107,1108,1109,1110,1111 | 44 m
1112,1113,1114 | 44 m
1115,1116,1117,1118,1119 | 34 m
1120,1121,1122 | 34 m
1123,1124 | 16 m
1125,1126 | 18 m
1127,1128 | 10 m
1129,1130,1131,1132 | 8 m
1201,1202,1203,1204,1205,1206 | 9 m
1207,1208 | 12 m
1209,1210 | 13 m
Linija | Dužina
1311,1312 | 15 m
1213,1214 | 17 m
1215,1216,1217,1218 | 20,5 m
1219,1320,1321,1322 | 24,5 m
1223,1224,1225,1226 | 28 m
1227,1228,1229,1330 | 31,5 m
1231,1232,1301,1301 | 34,5 m
1303,1304,1305,1306 | 38 m
1307,1308,1309,1310 | 42 m
1311,1312,1313,1314 | 47 m
1315,1316,1317,1318 | 53 m
1319,1320 | 57 m
Ukupno 84 linije | 2674 m

## Slide 13: Horizontalno kabliranje IDF R2 - spisak materijala
Naziv | Jed.mere | količina
Rek orman KRONE 19” 18HE | kom | 1
Patch panel KRONE HIGHWAY sa 32xRJ45 1HE | kom | 4
Držač kablova | kom | 8
PVC kanal 110x70 | m | 50
PVC kanal 35x35 | m | 40
PVC kanal 35x15 | m | 88
Napajanje za rack 19” 7x320 sa prekidačem | kom | 1
Kabl punog preseka (wall) Cat.5e | m | 3984
Patch kabl dužine 6m | kom | 54
Patch kabl dužine 3m | kom | 54
KRONE nazidna blok utičnica SMK-2 | kom | 54

## Slide 14: Horizontalno kabliranje IDF R2 - spisak linija
Linija | Dužina
3101,3102 | 12 m
3103,3104 | 10,5 m
3105,3106 | 9 m
3107,3108 | 7,5 m
3109,3110 | 13,5 m
3111,3112 | 12 m
3113,3114 | 9,5 m
3115,3116 | 8 m
3117,3118 | 15 m
3119,3120 | 13,5 m
3121,3122 | 11 m
3123,3124 | 9,5 m
3125,3126 | 6 m
Linija | Dužina
3127,3128 | 8 m
3129,2130,3131,3132 | 12 m
3201,3202,3203,3204 | 15 m
3205,3206,3207,3208 | 19 m
3209,3210,3211,3212 | 22 m
3213,3214,3215,3216 | 25 m
3217,3218,3219,2320 | 29 m
2321,3222,3223,3224 | 32 m
3225,3226,3227,3228 | 36 m
3229,2330,3231,3232 | 41 m
3301,3302,3303,3304 | 44 m
3305,3306,3307,3308 | 47 m
3309,3310,3311,3312 | 51 m

## Slide 15: Horizontalno kabliranje IDF R2 - spisak linija
Linija | Dužina
3313,3314,3315,3316 | 55 m
3317,3318,3319,3320 | 59 m
3321,3322 | 62 m
3323,3324,3325,3326 | 65 m
3327,3328,3329,3330 | 69 m
3331,3332,3401,3402 | 73 m
3403,3404,3405,3406 | 77 m
3407,3408,3409,3410 | 80 m
3411,3412 | 84 m
Ukupno linija 108 | 3984

## Slide 16: Potrebna aktivna oprema
Potreba oprema za MDF (R1):
  Router sa bar tri fast ethernet porta i jednim serijskim portom
  Switch sa najmanje 60 fast ethernet portova i najmanje 4 optička porta
Potrebna oprema za IDF (R4)
  Switch sa 60 portova i najmanje 4 optička porta
Potrebna oprema za ostale IDF-ove (R2, R3, R5, R6, R7)
  Switch sa najmanje 48 fast ethernet portova i najmanje jednim optičkim portom

## Slide 17: Izabrana aktivna oprema
Rb. | Naziv | Količina | Cena po komadu | Ukupna cena (14412$)
1 | CiISCO2621XM-2FE/VPN/K9 Router | 1 | 4165$ | 4165$
2 | WIC-2A/S – 2 port async/sync WAN interface card | 1 | 380$ | 380$
3 | WS-C3508G-XL Cisco Catalyst switch with 8Gbic slots | 1 | 3620$ | 3620$
4 | WS-G5486 Fiber media | 4 | 299$ | 1196$
5 | WS-C2980 Cisco Catalyst switch with 80FE ports,2 Gbic slots | 1 | 5051$ | 5051$
Potrebna oprema za MDF (R1)
Potrebna oprema za IDF (R4)
Rb. | Naziv | Količina | Cena po komadu | Ukupna cena (10606$)
1 | Cisco Catalyst switch 2948G – 48 port FE ports, 2Gbic slots | 1 | 4359$ | 4359$
2 | WS-G5486 Fiber media | 4 | 299$ | 1196$
3 | WS-C2980 Cisco Catalyst switch with 80FE ports, 2Gbic slots | 1 | 5051$ | 5051$

## Slide 18: Izabrana aktivna oprema
Potrebna oprema za ostale IDF-ove (R2, R3, R5, R6 i R7)
Rb. | Naziv | Količina | Cena po komadu | Ukupna cena (22055$)
1 | Cisco Catalyst 2948G – 48 fast ethernet ports, 2 Gbic slots | 5 | 4112$ | 20560$
4 | WS-G5486 Fiber media | 5 | 299$ | 1495$
Ukupna cena aktivne opreme za celu računarsku mrežu iznosi 47073$.

## Slide 19: Logička topologija mreže

## Slide 20: Diagram veze aktivne opreme

## Slide 21: VLAN1, VLAN2, DMZ
Na VLAN-u 1 nalaze se računari svih zaposlenih na fakultetu i Windows 2000 server
U DMZ zoni se se nalazi samo Linux server, i ka njemu su dozvoljeni sledeći servisi:
  SMTP, POP3, WWW, DNS, SSH, PROXY
Na VLAN-u 2 nalaze se svi ostali računari (radne stanice)

## Slide 22: Dozvola pristupa (ACL)
Dozvola pristupa određenim servisima na Linux serveru:
  Access-list 100 permit TCP any 147.91.231.5 0.0.0.0 eq 25
  Access-list 100 permit TCP any 147.91.231.5 0.0.0.0 eq 110
  Access-list 100 permit TCP any 147.91.231.5 0.0.0.0 eq 80
  Access-list 100 permit TCP any 147.91.231.5 0.0.0.0 eq 53
  Access-list 100 permit UDP any 147.91.231.5 0.0.0.0 eq 25
  Access-list 100 permit TCP any 147.91.231.5 0.0.0.0 eq 8080
  Access-list 100 deny IP any any
  Interface eth3
  Ip access-group 100 in

## Slide 23: Pozitivne strane
  Horizontalni razvod - optika
  Nema uticaja EMI
  Velike brzine prenosa 1Gbps i više
  Nema problema sa uzemljenjem
  Verikalni razvod – cat.5e
  Maksimalna brzina do 1Gbps
  Niska cena

## Slide 24: Negativne strane
  Horizontalni razvod - optika
  Visoka cena optičkog kabla i komponenata

## Slide 25: WAN ZAHTEVI I POTREBE
Veze izmedju centara, koji se nalaze u regionu, se ostvaruju putem poprecnih veza tj. Iznajmljenih linija Mash tehnologijom.
Ukupno postoje 3 regionalna cvorista i svako povezuje 12 skola koje se medjusobno vezuju dark fiber tehnologijom.
Serveri se nalaze u samom cvoristu dok je jedno cvoriste povezano preko Frame Relay Wan linka.

## Slide 26: RASPORED ADRESA
Distrikt ima adresni prostor 147.91.0.0 255.255.192.0
Mreza je podeljenja na subnete koji imaju masku 255.255.255.0
Jedan subnet sluzi za internet a drugi za demilitarizovanu zonu (DMZ), sa adresnim prostorom 147.91.1.0 255.255.255.0
Subnet koji se koristi za veze izmedju cvorista je 147.91.3.0 /24 a on se dalje deli u /30 subnete.
Po jedan subnet se koristi za vezu regionalnog cvorista (RCUB-A 147.91.5.0/24) sa skolama koji se dalje deli u /30 subnete (255.255.255.252).

## Slide 27: SPISAK SERIJSKIH INTERFEISA (CVORISTE)
Naziv interfejsa | Port | IP adresa/subnet maska
DC INTERFACE | S0/1 | 147.91.3.1/30
DC INTERFACE | S0/2 | 147.91.3.5/30
SC INTERFACE | S0/2 | 147.91.3.9/30
SC INTERFACE | S0/1 | 147.91.3.2/30
SB INTERFACE | S0/1 | 147.91.3.6/30
SB INTERFACE | S0/2 | 147.91.3.10/30

## Slide 28: LOGICKA TOPOLOGIJA
RCUB
DIF
SHAW BUTTE
DISTRICT OFFICE
DNS
WWW
E-MAIL
INTERNET
SERIJSKA VEZA
PPP
GE
SERIJSKA VEZA
FRAME RELAY

## Slide 29: RCUB RASPORED IP ADRESA
Skola | Server (VILAN) | Admin (VLAN) | Student (VLAN) | WAN interface
DIF | 147.91.231.0 /25 | 147.91.231.128/25 | 147.91.232.0/24 | 147.91.5.2\30
SUNSET | 147.1.9.0/25 | 147.1.9.128/25 | 147.91.10.0/24 | 147.91.5.6/30
ACACIA | 147.1.11.0/25 | 147.91.11.128/25 | 147.91.12.0/24 | 147.1.5.10/30
TUMBLEWEED | 147.91.13.0/25 | 147.91.13.128/25 | 147.91.14.0/24 | 147.91.5.14/30
SWEETWATER | 147.91.15.0/25 | 147.91.15.128/25 | 147.91.16.0/24 | 147.91.5.18/30
SUNBURST | 147.91.17.0/25 | 147.91.17.128/25 | 147.91.18.0/24 | 147.91.5.22/30
SAHUARO | 147.91.19.0/25 | 147.1.19.128/25 | 147.91.20.0/24 | 147.91.5.26/30
BLUE SKY | 147.91.21.0/25 | 147.1.21.128/25 | 147.91.22.0/24 | 147.91.5.30/30
MOON MOUNTAIN | 147.91.23.0/25 | 147.91.23.128/25 | 147.91.24.0/24 | 147.91.5.34/30
LOOKOUT MOUNTAIN | 147.91.25.0/25 | 147.91.25.128/25 | 147.91.26.0/24 | 147.91.5.38/30
ABRAHAM LINCOLN | 147.91.27.0/25 | 147.91.27.128/25 | 147.91.28.0/24 | 147.91.5.42/30

## Slide 30: RCUB – ZAHTEVI I RESENJA
Zahtevi
  12×100/1000Base-ZX port koji se koristi za vezu sa skolama.
  2×100/1000Base-T port koji se koristi za lokalni LAN
  2×serijski interfejs koji se koristi za vezu sa drugim čvorištima
Rešenjenja
  1×Cisco serije 3745
  2×NM-1T3/E3
  1×NM-16ESW-PWR-1GIG
  16×10/100Base-TX + 1×1000Base-T

## Slide 31: SHAW BUTTE SCHOOL RASPORED IP ADRESA
Skola | Server (VILAN) | Admin (VLAN) | Student (VLAN) | WAN interface
Shaw Butte | 147.91.57.0/25 | 147.91.57.128/25 | 147.91.58.0/24 | 147.91.6.2/30
Richard E. Miller | 147.91.59.0/25 | 147.91.59.128/25 | 147.91.60.0/24 | 147.91.6.6/30
Royal Palm | 147.91.61.0/25 | 147.91.61.128/25 | 147.91.62.0/24 | 147.91.6.10/30
Asta La Vista | 147.91.63.0/25 | 147.91.63.128/25 | 147.91.64.0/24 | 147.91.6.14/30
Cactus Wren | 147.91.65.0/25 | 147.91.65.128/25 | 147.91.66.0/24 | 147.91.6.18/30
Manzanita | 147.91.67.0/25 | 147.91.67.128/25 | 147.91.68.0/24 | 147.91.6.22/30
Maryland | 147.91.69.0/25 | 147.91.69.128/25 | 147.91.70.0/24 | 147.91.6.26/30
Ocotillo | 147.91.71.0/25 | 147.1.75.128/25 | 147.91.76.0/24 | 147.91.6.38/30
Arroyo | 147.91.77.0/25 | 147.91.77.128/25 | 147.91.78.0/24 | 147.91.6.42/30
Community School | 147.91.79.0/25 | 147.91.79.128/25 | 147.91.80.0/24 | 147.91.6.46/30
Orangewood | 147.91.73.0/25 | 147.91.73.128/25 | 147.91.74.0/24 | 147.91.6.34/30

## Slide 32: SHAW BUTTE SCHOOL ZAHTEVI I RESENJA
Zahtevi
  12×100/1000Base-ZX port koji se koristi za vezu sa školama
  2×100/1000Base-T port koji se koristi za lokalni LAN
  2×serijski interfejs za vezu sa drugim čvorištima
Rešenje
  1×Cisco serije 3745
  2×NM-1T3/E3
  1×NM-16ESW-PWR-1GIG
  16×10/100Base-TX + 1×1000Base-T

## Slide 33: District Office/Data Center
Skola | Server (VILAN) | Admin (VLAN) | Student (VLAN) | WAN interface
IRON WOOD | 147.91.32.0/25 | 147.91.32.128/25 | 147.91.33.0/24 | 147.91.4.2/30
DESERT FOOTHILS | 147.91.34.0/25 | 147.91.34.128/25 | 147.91.35.0/24 | 147.91.4.6/30
CHAPARRAL | 147.91.36.0/25 | 147.91.36.128/25 | 147.91.37.0/24 | 147.91.4.10/30
CHOLLA | 147.91.38.0/25 | 147.91.38.128/25 | 147.91.39.0/24 | 147.91.4.14/30
JOHN JACOBS | 147.91.40.0/25 | 147.91.40.128/25 | 147.91.41.0/24 | 147.91.4.18/30
LAKE VIEW | 147.91.42.0/25 | 147.91.42.128/25 | 147.91.43.0/24 | 147.91.4.22/30
WASINGTON | 147.91.44.0/25 | 147.91.44.128/25 | 147.91.45.0/24 | 147.91.4.26/30
ROAD RUNNER | 147.91.46.0/25 | 147.1.46.128/25 | 147.91.47.0/24 | 147.91.4.38/30
MOUNTAIN VIEW | 147.91.48.0/25 | 147.91.48.128/25 | 147.91.49.0/24 | 147.91.4.42/30
SUNNYSLOPE | 147.91.50.0/25 | 147.91.50.128/25 | 147.91.51.0/24 | 147.91.4.46/30
DESERT SLOPE | 147.91.52.0/25 | 147.91.52.128/25 | 147.91.53.0/24 | 147.91.4.34/30

## Slide 34: DISTIRCT OFFICE/DATA CENTER ZAHTEVI I RESENJA
Zahtevi
Interni router
  12×100/1000Base-ZX port koji se koristi za vezu sa školama
  1× 1000Base-T koji se koristi za vezu sa DMZ
  2×100/1000Base-T port koji se koristi za lokalni LAN
  2×serijski interfejs koji se koristi za vezu sa drugim čvorištima
Eksterni router
  1×serijski interfejs za Frame Relay vezu sa Internetom
  1×100Base-TX port za vezu sa DMZ
Switch koji se koristi za demilitarizovanu zonu
Rešenje
  1×Cisco3745
  2×NM-1T3/E3
  1×NM-16ESW-PWR-1GIG
  16×10/100Base-TX + 1×1000Base-T
  1×Cisco2691
  1×WS-C2970G-24
  24×10/100/1000Base-T ports

## Slide 35: SIGURNOST WAN-A
Double firewall (perimeter network)
Javni servisi u DMZ
Nema direktne veze Internet <-> škole
ACL za filtriranje saobraćaja
Ograničen saobraćaj između VLAN-ova

## Slide 36: DMZ SERVERI IP ADRESE
SMTP: 150.1.1.3/24
PROXY: 150.1.1.6/24
WWW: 150.1.1.5/24
DNS: 150.1.1.4/24

## Slide 37: LOGICKA TOPOLOGIJA DISTRICT OFFICE I SEMACKI PRIKAZ ACL-A
INTERNET
147.91.1.0/18
ACL
.1
.2
.3
.4
.5
.6
DNS
WWW
E-MAIL
PROXY

## Slide 38: Konfiguracija: router DC interni
interface Serial 0/1
description SC
encapsulation ppp
ip 147.91.3.1 /24
interface Serial 0/2
description SB
encapsulation ppp
ip 147.91.3.5 /24
15
interface GigabitEthernet 0/1
description DMZ
ip address 147.91.2.2 /24
access-group 101 in
access-list 101 permit tcp any any gt 1023 established
access-list 101 permit udp any any eq dns
access-list 101 permit tcp any any eq dns
access-list 101 permit tcp host 150.1.2.3 any eq smtp
Access-list 101 permit tcp host 150.1.1.6 eq 8080 any gt 1023

## Slide 39: Konfiguracija: router DC externi
interface Serial 0/1
description Internet
ip unnumbered GigabitEthernet 0/1
encapsulation frame-relay
bandwith 32000
access-group 101 in
interface GigabitEthernet 0/1
description District WAN (DMZ)
ip address 147.91.1.1 /24
access-list 101 permit tcp any host 147.91.0.0 established
access-list 101 permit tcp any host 147.91.1.3 eq smtp
access-list 101 permit udp any host 147.91.1.4 eq dns
access-list 101 permit tcp any host 147.91.1.4 eq dns
access-list 101 permit tcp any host 147.91.1.5 eq www