## Slide 1: CCNA semestar 1 Projekat kabliranja
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Antonio Novaković
Oliver Ilić

## Slide 2: Način obeležavanja
Razvodni ormari obeleženi su oznakama R1 – R7
MDF u toj notaciji ima oznaku R1
IDFovi su obeleženi sa R2 – R8
Linije vertikalnog razvoda imaju oznake oblika: RPXX
  Pri čemu je R – oznaka rek ormana (1 - 9)
  P – oznaka patch panela (0 – 9)
  0 se koristi za optički patch panel
  XX – oznaka porta na patch panelu
Linije horizontalnog razvoda obeležene su na isti način

## Slide 3: Raspored prostorija
Sve prostorije koje nisu obeležene predstavljaju kancelarije

## Slide 4: Raspored razvodnih ormara

## Slide 5: Položaj MDFa
MDF se nalazi na prvom spratu
POP je u podrumu zgrade, i iz njega se do MDFa vodi telefonski kabl sa 20 parica
Kablovi se do MDFa dovode kroz PVC kanale
Serveri će biti postavljeni u istoj prostoriji u kojoj je MDF

## Slide 6: Izbor kabla za vertikalno kabliranje
Dartmouth matrix
e

## Slide 7: Vertikalno kabliranje
Za vertikalno kabliranje koristiće se optički kabl 50/125m sa 4. optička vlakna
Pošto je površina sprata veća od 1000m2 na svakom spratu se stavljaju najmanje dva rek ormana (u podrumu samo jedan)
Kablovi vertikalnog razvoda vode se kroz PVC kanale

## Slide 8: Vertikalno kabliranje
Linija | Dužina
1001,1002  2001,2002 | 80 m
1003,1004  3001,3002 | 85 m
1005,1006  4001,4002 | 20 m
4003,4004  5001,5002 | 80 m
4005,4006  6001,6002 | 85 m
1007,1008  7001,7002 | 110 m
Naziv | Jed.mere | količina
Optički kabl 50/125m, 4 vlakna | m | 460
Optički patch panel za 12xSC duplex adaptera | kom | 8
SC duplex adapteri | kom | 24
SC pigtail 50/125m | kom | 48
Optički patch panel 50/125m SC – SC | kom | 24

## Slide 9: Horizontalno kabliranje

## Slide 10: Horizontalno kabliranje
Catchment area iznosi 60m
Koriste se kablovi kategorije 5e
Horizontalna instalacija vodi se kroz PVC kanale dimenzija 110x70, 35x35 i 35x15
Kablovi se završavaju sa jedne strane na 19” patch panelima u razvodnim ormarima, a sa druge strane na nazidnim blok utičnicama

## Slide 11: Horizontalno kabliranje MDF R1 - spisak materijala
Naziv | Jed.mere | količina
Rek orman KRONE 19” 43HE | kom | 1
Ventilator panel sa tri ventilatora i termostatom | kom | 1
Patch panel KRONE HIGHWAY sa 32xRJ45 1HE | kom | 3
Patch panel KRONE HIGHWAY sa 24xRJ45 1HE (za telefone) | kom | 1
Držač kablova | kom | 7
Polica 19” 2HE | kom | 1
Napajanje za rack 19” 7x220 sa prekidačem | kom | 2
PVC kanal 110x70 | m | 56
PVC kanal 35x35 | m | 40
PVC kanal 35x15 | m | 70
Kabl punog preseka (wall) Cat.5e | m | 2674
Patch kabl dužine 6m | kom | 84
Patch kabl dužine 3m | kom | 84
KRONE nazidna blok utičnica SMK-2 | kom | 33
KRONE nazidna blok utičnica SMK-6 | kom | 3

## Slide 12: Horizontalno kabliranje MDF R1 - spisak linija
Linija | Dužina
1101,1102 | 58 m
1103,1104,1105,1106 | 51 m
1107,1108,1109,1110,1111 | 44 m
1112,1113,1114 | 44 m
1115,1116,1117,1118,1119 | 34 m
1120,1121,1122 | 34 m
1123,1124 | 16 m
1125,1126 | 18 m
1127,1128 | 10 m
1129,1130,1131,1132 | 8 m
1201,1202,1203,1204,1205,1206 | 9 m
1207,1208 | 12 m
1209,1210 | 13 m
Linija | Dužina
1311,1312 | 15 m
1213,1214 | 17 m
1215,1216,1217,1218 | 20,5 m
1219,1320,1321,1322 | 24,5 m
1223,1224,1225,1226 | 28 m
1227,1228,1229,1330 | 31,5 m
1231,1232,1301,1301 | 34,5 m
1303,1304,1305,1306 | 38 m
1307,1308,1309,1310 | 42 m
1311,1312,1313,1314 | 47 m
1315,1316,1317,1318 | 53 m
1319,1320 | 57 m
84 linije ukupne dužine | 2674 m

## Slide 13: Horizontalno kabliranje IDF R2 - spisak materijala
Naziv | Jed.mere | količina
Rek orman KRONE 19” 18HE | kom | 1
Patch panel KRONE HIGHWAY sa 32xRJ45 1HE | kom | 4
Držač kablova | kom | 8
PVC kanal 110x70 | m | 50
PVC kanal 35x35 | m | 40
PVC kanal 35x15 | m | 88
Napajanje za rack 19” 7x320 sa prekidačem | kom | 1
Kabl punog preseka (wall) Cat.5e | m | 3984
Patch kabl dužine 6m | kom | 108
Patch kabl dužine 3m | kom | 108
KRONE nazidna blok utičnica SMK-2 | kom | 54

## Slide 14: Horizontalno kabliranje IDF R2 - spisak linija
Linija | Dužina
3101,3102 | 12 m
3103,3104 | 10,5 m
3105,3106 | 9 m
3107,3108 | 7,5 m
3109,3110 | 13,5 m
3111,3112 | 12 m
3113,3114 | 9,5 m
3115,3116 | 8 m
3117,3118 | 15 m
3119,3120 | 13,5 m
3121,3122 | 11 m
3123,3124 | 9,5 m
3125,3126 | 6 m
Linija | Dužina
3127,3128 | 8 m
3129,2130,3131,3132 | 12 m
3201,3202,3203,3204 | 15 m
3205,3206,3207,3208 | 19 m
3209,3210,3211,3212 | 22 m
3213,3214,3215,3216 | 25 m
3217,3218,3219,2320 | 29 m
2321,3222,3223,3224 | 32 m
3225,3226,3227,3228 | 36 m
3229,2330,3231,3232 | 41 m
3301,3302,3303,3304 | 44 m
3305,3306,3307,3308 | 47 m
3309,3310,3311,3312 | 51 m

## Slide 15: Horizontalno kabliranje IDF R2 - spisak linija
Linija | Dužina
3313,3314,3315,3316 | 55 m
3317,3318,3319,3320 | 59 m
3321,3322 | 62 m
3323,3324,3325,3326 | 65 m
3327,3328,3329,3330 | 69 m
3331,3332,3401,3402 | 73 m
3403,3404,3405,3406 | 77 m
3407,3408,3409,3410 | 80 m
3411,3412 | 84 m
108 linija ukupne dužine | 3984 m

## Slide 16: Pozitivne strane
  Horizontalni razvod - optika
  Nema uticaja EMI
  Velike brzine prenosa 1Gbps i više
  Nema problema sa uzemljenjem
  Verikalni razvod – cat.5e
  Maksimalna brzina do 1Gbps
  Niska cena

## Slide 17: Negativne strane
  Horizontalni razvod - optika
  Visoka cena optičkog kabla i komponenata

## Slide 18: CCNA semestar 1 Projekat kabliranja
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Antonio Novaković
Oliver Ilić